Урок №10

Тема уроку. Лабораторна робота № 4 «Вивчення характеристик звуку».

Мета уроку: визначення довжини звукової хвилі, швидкості її поширення за допомогою камертона. Показати учням об’єктивність фізичних знань, навчити їх застосовувати набуті знання на практиці.

Тип уроку: урок контролю та оцінювання знань.

Обладнання: скляна трубка з поршнем, два камертони, гумовий молоток, вимірювальна стрічка, термометр ( спільний для всього класу).

Хід роботи

І. Розминка

Вправа «Вилучи зайве»

Гучність, тон, період, тембр.

Секунда, герц, годинник, метр.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Звіт практичної роботи

2.Перевірити як учні підготувалися до лабораторної роботи. Повторити формули для знаходження довжини хвилі та швидкості її поширення.

ІІІ. Рефлексія уроку.

Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності дітей

Хід роботи

Привівши в звучання камертон, піднести його до відкритого кінця циліндричної трубки. Камертон при цьому необхідно розмістити біля трубки так, щоб коливання обох його ніжок були спрямовані вздовж осі трубки.

  - Переміщенням стержня добитися такого положення поршня в трубці, при якому добутий повітряний стовп К резонуватиме із звучащим камертоном. Це значить, що період основного тону камертона збігся з періодом коливань основного типу повітряного стовпа в трубці.

  - Вимірювальною стрічкою визначають віддаль від відкритого кінця трубки до поршня l1.

  - Продовжуючи витягувати стержень з трубки, знайти всякі можливі положення поршня в ній, при яких звук підсилюватиметься. Як і раніше, при кожному підсиленні звуку вимірювати віддаль від відкритого кінця трубки до поршня, позначаючи через l2, l3… Різниця l2-l1 дає півхвилі  ( 1)

  - Кожну віддаль l1, l2, l3… визначити тричі і знайти середнє значення для кожної з них.

  - Визначити температуру повітря в кімнаті t.

  - Результати вимірювань і число коливань, зазначене на камертоні, записати в таблицю.

| № досліду | Віддалі | Довжина хвилі | Частота ν | Температура t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ; |  |  |

  - За формулою (1) визначити довжину звукових хвиль.

  - Знаючи частоту коливань камертона, визначити за формулою  швидкість поширення звуку.

Контрольні питання.

- Що називається звуком?

- Яка віддаль від відкритого кінця резонансної трубки до поршня, коли досягнуто першого і другого максимального звучання камертона? Цю віддаль визначити через довжину хвилі.

ІV. Домашнє завдання

- Повторити основні поняття теми « Звук».

- Підготуватися до семінару «Світ звуку» за темами:

- «Інфразвук»;

- «Ультразвук»;

- «Сонари тваринного світу»;

- «Як музика впливає на вас?»;

- «Дія шуму на організм людини»;

- «Дія шуму на рослинний та тваринний світ».

План-схема уроку №10

| Етап уроку | Час, хв. | Форми і методи діяльності вчителя | Результати діяльності |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Розминка | 2 | Вправа «Вилучи зайве» | Знаходження логічних зв’язків у вивченому на попередніх уроках. Створення сприятливого психоемоційного клімату |
| ІІ. Актуалізація опорних знань | 4 | Звіт по практичній роботі | Актуалізація опорних знань |
| ІІІ. Рефлексія уроку. | 36 | Лабораторна робота №4 індивідуальна робота учнів по дослідженню характеристик звуку | Вироблення практичних умінь |
| ІV. Домашнє завдання | 3 | Завдання репродуктивного характеру. Робота з додатковою літературою | Ефективне засвоєння теми, підготовка до наступного уроку |